聊城市重点研发计划“揭榜制”“组阁制”

项目需求表2（科技成果转化类）

| 技术供给单位情况 |
| --- |
| 单位名称 | 聊城大学 |
| 注册时间 | 1974年 | 注册地 | 山东聊城 | 注册资金 | 万元 |
| 所属产业 | 高校 | 技术领域 | 高等教育 | 主营业务 | 应用型人才培养 |
| 单位总人数 | 2145 | 本科以上 人数 | 1989 | 高级职称 人数 | 815 |
| 企业性质 | √国有 ○集体 ○民营 ○其他 |
| 法定代表人 | 姓名 | 王昭凤 | 职务 | 校长 |
| 联系人 | 姓名 | 范鑫烨 | 职务 | 电子工程系系主任 |
|  | 手机 | 18265591266 | 邮箱 | fanxinye@yeah.net |
| 财务 状况 (万元) | 年份 | 总收入 | 年产值 | 年销 售额 | 年利税 | 年净 利润 | 研发 经费 | 资产负债率(%) |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求信息 |
| 项目需求名称 | 管道安全防控光纤在线监测系统 |
| 需求背景、国内外相关情况介绍（限500字） 聊城市现有城市管道主要采用地埋方式，管道绵长，难以全程监控，易受暴力施工破坏，并且管子与管子之间通常采用焊接方式，在长期承受管内高压情况下易发生泄露情况，缺少有效的事前预警手段，只能通过事后弥补的方式解决，给城市安全、企业运营、民众生活带来了诸多隐患。 光纤在线监测系统是利用先进的光纤测试（包括OTDR技术、光功率实时测试技术和光纤自动切换保护技术等）、数据库技术、高速数字信号处理技术、光纤随路控制及计算机技术等，将光纤测试、光缆网络管理、分析统计、告警与维护机制全方位整合在本套系统中。系统可以远程、在线、自动地监测整个光缆线路，实时监测光纤特性的变化及自动分析劣化趋势，有效地减少和预防光缆故障的发生，我国在该技术领域处于全球领先地位。 |
| 需求内容描述（技术指标参数或成果转化条件等）（限1000字） 1.RTU硬件为完全模块化结构，方便系统扩展、替换和维护。 2.控制模块采用嵌入式操作系统，稳定度高。 3.OTDR模块脉冲最小5ns，分析精度更高。 4.支持箱体级联，并支持级联箱体的模块管理。 5.可管理光源模块，无源模块组态。 6.系统模块自动检测，无需手动配置。 7.配置灵活，支持6U/2U/1U箱体。 8.模块光端口倾斜设计，配专用理线盒，方便系统布线。 参数 指标 1+1 1:1 工作波长 1270～1350nm 1510～1610nm 1270～1350nm 1510～1610nm 插入损耗 ≤5dB ≤3dB 切换时间 ≤15ms ≤25 ms 监控光强精确度 ≤±0.5dB(+25 to -40dBm) ≤±2.0dB(-40 to -50dBm) ≤±0.5dB(+25 to -40dBm) ≤±2.0dB(-40 to -50dBm) 监控光功率范围 TX: +25 to -35dBm RX: +15 to -50dBm TX: +25 to -35dBm RX: +15 to -50dBm 监控光功率分辨率 0.1 dB 信道串扰 ≥55dB 回波损耗 ≥45dB 波长相关损耗 ≤0.2dB 偏振相关损耗 ≤0.1dB 通道保持 加、掉电保持和无光保持 工作寿命 ≥107次 光接口类型 LC/PC 尺寸 25 mm *218 mm *242 mm（宽*高*深） |
| 对揭榜方要求（限500字） 该在线监测系统可应用于天然气管道、自来水管道、地下管廊的安全在线监测，可有效防控暴力施工、管道泄漏等突发事件造成的安全隐患。 |
| 产权归属、利益分配等要求（限500字）： 该项目的相关技术成果及知识产权所形成收益由聊城产研院及出资方按出资比例享有。在揭榜攻关过程中，形成新的技术成果及知识产权的所有权由产研院及出资方按出资比例享有。 |
| 时限要求 | 12个月 | 项目投入总额 | 300万元 |